Работа пара и газа при расширении. Тепловые двигатели.

1.	Как изменяется внутренняя энергия пара или газа при расширении? Изменение какой физической величины свидетельствует об этом?

а)	Уменьшается; массы.

б)	Увеличивается; температуры.

в)	Уменьшается; температуры.

г)	Увеличивается; мощности.

2.	Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается во внутреннюю энергию газа или пара, а затем в механическую энергию, называют...

а)	...гидравлическими машинами.

б)	...тепловыми двигателями.

в)	...простыми механизмами.

3.	Какой тепловой двигатель называют двигателем внутреннего сгорания?

а) 	Который имеет внутреннюю камеру сгорания топлива.

б)	  У которого топливо сгорает внутри рабочего цилиндра двигателя.

в) 	Для которого используется жидкое топливо, вводимое непосредственно в двигатель.

4.	Из последовательности каких 4-х тактов состоит каждый цикл работы двигателя внутреннего сгорания?

а)	Впуск, расширение, воспламенение, рабочий ход.

б)	Впуск, сжатие, воспламенение, выпуск.

в)	Впуск, воспламенение, рабочий ход, выпуск.

г) 	Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

5.	Зачем для работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания нужен маховик на его валу?

а)	Чтобы маховик во время рабочего хода запасал энергию, нужную для
работы двигателя внутреннего сгорания.

б)	Чтобы маховик вращал вал двигателя в интервалах времени между рабочими ходами.

в)	Чтобы, получив энергию во время рабочего хода и вращаясь затем по
инерции, маховик поворачивал вал двигателя для осуществления других тактов цикла его работы.

6.	Паровая (газовая) турбина — вид теплового двигателя...

а)	...приводимого в движение струями пара (газа), давящими на лопатки
дисков, находящихся на его валу.

б)	...отличающегося от двигателя внутреннего сгорания тем, что может работать на любом топливе.

в)	...без поршня и системы зажигания топлива.

г)	...для которого характерны все пункты а, б, в.

7.	 Наличие каких составных частей обязательно для работы теплового двигателя?

а)	Рабочего тела — пара или газа.

б)	Камеры сгорания топлива или парового котла с топкой.

в)	Отвода отработанного пара или газа.

г)	Нагревателя, рабочего тела, холодильника.

8. 	Какая физическая величина характеризует экономичность теплового двигателя?

а)	Произведенная двигателем механическая работа.

б)	Его мощность.

в)	Коэффициент полезного действия двигателя.

г) 	Количество теплоты, полученное при сгорании топлива.

9.	 Коэффициент полезного действия — это физическая величина, равная...

а)...совершенной двигателем полезной работе.

б)	...отношению произведенной двигателем полезной работы к полученной от нагревателя энергии.

в)	...количеству теплоты, выделенной при сгорании топлива.

10. 	Какие превращения энергии происходят в тепловом двигателе?

а)	Выделяющаяся при сгорании топлива энергия превращается в механическую энергию двигателя.

б)	Внутренняя (химическая) энергия топлива превращается во внутреннюю энергию газа или пара, которая преобразуется в механическую
энергию поршня двигателя.

в)	Газ, образующийся в двигателе, приобретает механическую энергию,
за счет которой производит работу.

11.	 Какая физическая величина характеризует экономичность теплового двигателя?

а)	Произведенная двигателем полезная работа.

б)	Масса сжигаемого топлива.

в)	Коэффициент полезного действия.

12. Почему (указать главную причину) КПД теплового двигателя не может быть равен 100%?

а)	Потому что пар (газ) отдает в тепловом двигателе только часть своей
внутренней энергии и должен быть отведен в холодильник, чтобы
новая порция пара, могла произвести работу.

б)	Потому что всегда существует трение в движущихся деталях двигателя.

в)	Потому что часть количества теплоты, выделяющегося при сгорании
топлива, теряется — передается окружающим нагреватель телам.

13. Наличие каких основных частей обязательно для любого теплового двигателя?

а)  Цилиндра с поршнем, рабочего вала, маховика.

б)  Источника газа или пара, вращаемого вала, отвода отработавшего газа (пара).

в)	 Нагревателя, рабочего тела, холодильника.

14. 	Какой тип теплового двигателя особенно широко применяется в современной технике?

а) Турбина.	б) ДВС.	в) Реактивный.

15. 	Почему КПД теплового двигателя в принципе не может быть равен
100% (всегда меньше)?

а)	Потому что неизбежны потери энергии в результате теплопередачи.

б)	Потому что существует трение в движущихся частях двигателя.

в)	Потому что часть энергии передается холодильнику.